## Slide 1
计算机组成
多周期数据通路
高小鹏
北京航空航天大学计算机学院
系统结构研究所
计算机学院学科基础课

## Slide 2: 运算类指令执行分析
指令：ADD、SUB、OR。。。
需求：R[rd]  R[rs] op R[rt]
过程：取指、译码/读寄存器、执行、访存、回写
1. Instruction
Fetch
2. Decode/
Register Read
3. Execute
4. Memory
5. Register
Write
PC
instruction
memory
+4
Register
File
rt
rs
rd
ALU
Data
memory
imm
MUX
opcode
funct
rs
rt
rd
shamt
31
0

## Slide 3: 运算类指令执行分析
指令：ADDI、SUBI、ORI。。。
需求：R[rt]  R[rs] op Ext(Imm)
过程：取指、译码/读寄存器、执行、访存、回写
1. Instruction
Fetch
2. Decode/
Register Read
3. Execute
4. Memory
5. Register
Write
PC
instruction
memory
+4
Register
File
rt
rs
rd
ALU
Data
memory
imm
MUX
opcode
rs
rt
immediate
31
0

## Slide 4: 分支类指令执行分析
指令：BEQ、。。。
需求：PC  条件? PC + Ext(Imm) : PC + 4
过程：取指、译码/读寄存器、执行、访存、回写
1. Instruction
Fetch
2. Decode/
Register Read
3. Execute
4. Memory
5. Register
Write
PC
instruction
memory
+4
Register
File
rt
rs
rd
ALU
Data
memory
imm
MUX
opcode
rs
rt
immediate
31
0

## Slide 5: 跳转指令执行分析
指令：J
需求：PC  PC[31:28] || target_address || 00
过程：取指、译码/读寄存器、执行、访存、回写
1. Instruction
Fetch
2. Decode/
Register Read
3. Execute
4. Memory
5. Register
Write
PC
instruction
memory
+4
Register
File
rt
rs
rd
ALU
Data
memory
imm
MUX
opcode
target address
31
0

## Slide 6: 读存储指令执行分析
指令：LW
需求：GPR[rt] ← memory[GPR[base] + offset]
过程：取指、译码/读寄存器、执行、访存、回写
1. Instruction
Fetch
2. Decode/
Register Read
3. Execute
4. Memory
5. Register
Write
PC
instruction
memory
+4
Register
File
rt
rs
rd
ALU
Data
memory
imm
MUX

## Slide 7: 写存储指令执行分析
指令：SW
需求：memory[GPR[base] + offset] ← GPR[rt]
过程：取指、译码/读寄存器、执行、访存、回写
1. Instruction
Fetch
2. Decode/
Register Read
3. Execute
4. Memory
5. Register
Write
PC
instruction
memory
+4
Register
File
rt
rs
rd
ALU
Data
memory
imm
MUX

## Slide 8: 指令执行过程分析
2个现象
  现象1：不同指令的执行过程不同
  现象2：所有指令都有前3个阶段
结论
  多周期数据通路：分割为5个阶段有助于性能提高
  多周期控制器：需要针对多个阶段控制的控制器
 | IF | DCD/RF | EXE | MEM | WB
计算 |  |  |  |  | 
分支 |  |  |  |  | 
跳转 |  |  |  |  | 
读存储 |  |  |  |  | 
写存储 |  |  |  |  | 

## Slide 9: 回顾：单周期数据通路
单周期数据通路模型
  PC  组合逻辑  寄存器文件
  组合逻辑：实现了5个阶段的功能
  由于关键路径的存在，每条指令延迟均相同
  无法利用不同指令具有不同执行需求的潜在特性
PC
instruction
memory
+4
Register
File
rt
rs
rd
ALU
Data
memory
imm
MUX

## Slide 10: 回顾：单周期数据通路
PC、NPC计算单元
指令存储器、数据存储器
寄存器文件
运算单元、扩展单元
MUX
指令
存储器
Addr
Data
PC
寄存器堆
Read
Reg1
Read
Reg2
Write
Reg
Write
Data
Read
Data1
Read
Data2
ADDU
SUBU
ORI
LW
SW
BEQ
JAL
ALU
Zero
Ov
ALU
结果
16
扩展
32
0
1
数据
存储器
Addr
ReadData
Write
Data
PC计算
PC
IMM
NPC
PC+4
0
1
2
26
IM[25:21]
IM[20:16]
1F
0
1
2
M1
IM[15:0]
M2

## Slide 11: 多周期数据通路设计的基本思路
目标：不同指令不同执行时间
指令不同执行路径不同
  R：取指、译码/读寄存器、执行、访存、回写

## Slide 12: 多周期数据通路构思
单周期数据通路：只有1层寄存器与组合逻辑
  可以将RF与PC看成为同一阶段
  组合逻辑：实现了5个阶段的功能
多周期数据通路设计构思
  在组合逻辑中插入寄存器，切分数据通路
  单一组合逻辑被切分为若干小组合逻辑
  单一大延迟变为多个分段小延迟
PC
instruction
memory
+4
Register
File
rt
rs
rd
ALU
Data
memory
imm
MUX

## Slide 13: 多周期数据通路构思
多周期数据通路设计构思
  在组合逻辑中插入寄存器，切分数据通路
  大组合逻辑被切分为若干小组合逻辑
  大延迟变为多个分段小延迟
  不同指令执行占用不同的功能单元
    不必5个环节都走完
PC
instruction
memory
+4
Register
File
rt
rs
rd
ALU
Data
memory
imm
MUX

## Slide 14: ADDU指令的多周期数据通路：IF阶段
加载指令：读取IM，写入IR(指令寄存器)
更新PC：PC  PC + 4
指令
存储器
Addr
Data
PC
指
令
寄
存
器
指令
[31:26]
指令
[25:21]
指令
[20:16]
指令
[15:0]
ADDU
SUBU
LW
SW
ORI
LUI
BEQ
JAL
PC计算
PC
IMM
NPC
PC+4
TIP：PC需要写使能
与单周期不同了！

## Slide 15: ADDU指令的多周期数据通路：DCD/RF阶段
读取操作数：GPRA、B
  A、B：分别存储寄存器文件的2个输出
指令
存储器
Addr
Data
PC
指
令
寄
存
器
指令
[31:26]
指令
[25:21]
指令
[20:16]
指令
[15:0]
A
B
寄存器堆
Read
Reg1
Read
Reg2
Write
Reg
Write
Data
Read
Data1
Read
Data2
ADDU
SUBU
LW
SW
ORI
LUI
BEQ
JAL
TIP：A、B不需要写使能
为什么？
PC计算
PC
IMM
NPC
PC+4

## Slide 16: ADDU指令的多周期数据通路：EXE阶段
存储计算结果
  ALU计算结果存储在ALUOut寄存器
指令
存储器
Addr
Data
PC
指
令
寄
存
器
指令
[31:26]
指令
[25:21]
指令
[20:16]
指令
[15:0]
A
B
寄存器堆
Read
Reg1
Read
Reg2
Write
Reg
Write
Data
Read
Data1
Read
Data2
ADDU
SUBU
LW
SW
ORI
LUI
BEQ
JAL
ALU
Zero
Ov
ALU
结果
ALUOut
TIP：ALUOut不需要写使能
为什么？
PC计算
PC
IMM
NPC
PC+4

## Slide 17: ADDU指令的多周期数据通路：WB阶段
回写寄存器
  ALUOut存储的计算结果写入对应的寄存器
指令
存储器
Addr
Data
PC
指
令
寄
存
器
指令
[31:26]
指令
[25:21]
指令
[20:16]
指令
[15:0]
A
B
寄存器堆
Read
Reg1
Read
Reg2
Write
Reg
Write
Data
Read
Data1
Read
Data2
ADDU
SUBU
LW
SW
ORI
LUI
BEQ
JAL
ALU
Zero
Ov
ALU
结果
ALUOut
PC计算
PC
IMM
NPC
PC+4

## Slide 18: ORI指令的多周期数据通路
ORI R[rt]R[rs]|zero_ext(Imm16);
增加硬件：零扩展单元、MUX
指令
存储器
Addr
Data
PC
指
令
寄
存
器
指令
[31:26]
指令
[25:21]
指令
[20:16]
指令
[15:0]
A
B
寄存器堆
Read
Reg1
Read
Reg2
Write
Reg
Write
Data
Read
Data1
Read
Data2
ADDU
SUBU
ORI
LW
SW
BEQ
JAL
ALU
Zero
Ov
ALU
结果
ALUOut
16
0扩展
32
0
1
PC计算
PC
IMM
NPC
PC+4

## Slide 19: LW指令的多周期数据通路
LOAD R[rt]MEM[R[rs]+sign_ext(Imm16)]
增加硬件：数据存储器、数据寄存器、扩展单元、MUX
  扩展单元：包括零扩展功能和符合扩展功能
指令
存储器
Addr
Data
PC
指
令
寄
存
器
指令
[31:26]
指令
[25:21]
指令
[20:16]
指令
[15:0]
A
B
寄存器堆
Read
Reg1
Read
Reg2
Write
Reg
Write
Data
Read
Data1
Read
Data2
ADDU
SUBU
ORI
LW
SW
BEQ
JAL
ALU
Zero
Ov
ALU
结果
ALUOut
16
扩展
32
0
1
数据
寄存器
数据
存储器
Addr
ReadData
Write
Data
0
1
PC计算
PC
IMM
NPC
PC+4

## Slide 20: SW指令的多周期数据通路
STORE MEM[R[rs]+sign_ext(Imm16)]R[rt];
增加硬件：连接线
  从B寄存器至数据存储器的
指令
存储器
Addr
Data
PC
指
令
寄
存
器
指令
[31:26]
指令
[25:21]
指令
[20:16]
指令
[15:0]
A
B
寄存器堆
Read
Reg1
Read
Reg2
Write
Reg
Write
Data
Read
Data1
Read
Data2
ADDU
SUBU
ORI
LW
SW
BEQ
JAL
ALU
Zero
Ov
ALU
结果
ALUOut
16
扩展
32
0
1
数据
寄存器
数据
存储器
Addr
ReadData
Write
Data
0
1
PC计算
PC
IMM
NPC
PC+4

## Slide 21: BEQ指令的多周期数据通路
PC  (GPR[rs]=GPR[rt])?PC+sign_ext(imm16):PC+4
增加硬件：连接线
  从IM[15:0]至PC计算单元
指令
存储器
Addr
Data
PC
指
令
寄
存
器
指令
[31:26]
指令
[25:21]
指令
[20:16]
指令
[15:0]
A
B
寄存器堆
Read
Reg1
Read
Reg2
Write
Reg
Write
Data
Read
Data1
Read
Data2
ADDU
SUBU
ORI
LW
SW
BEQ
JAL
ALU
Zero
Ov
ALU
结果
ALUOut
16
扩展
32
0
1
数据
寄存器
数据
存储器
Addr
ReadData
Write
Data
0
1
PC计算
PC
IMM
NPC
PC+4

## Slide 22: JAL指令的多周期数据通路
PC  PC[31:28]||Imm26||00
增加硬件：连接线
  从IM[15:0]至PC计算单元
指令
存储器
Addr
Data
PC
指
令
寄
存
器
指令
[31:26]
指令
[25:21]
指令
[20:16]
指令
[15:0]
A
B
寄存器堆
Read
Reg1
Read
Reg2
Write
Reg
Write
Data
Read
Data1
Read
Data2
ADDU
SUBU
ORI
LW
SW
BEQ
JAL
ALU
Zero
Ov
ALU
结果
ALUOut
16
扩展
32
0
1
数据
寄存器
数据
存储器
Addr
ReadData
Write
Data
PC计算
PC
IMM
NPC
PC+4
0
1
2

## Slide 23: 多周期数据通路
指令
存储器
Addr
Data
PC
指
令
寄
存
器
指令
[31:26]
指令
[25:21]
指令
[20:16]
指令
[15:0]
A
B
寄存器堆
Read
Reg1
Read
Reg2
Write
Reg
Write
Data
Read
Data1
Read
Data2
ADDU
SUBU
ORI
LW
SW
BEQ
JAL
ALU
Zero
Ov
ALU
结果
ALUOut
16
扩展
32
0
1
数据
寄存器
数据
存储器
Addr
ReadData
Write
Data
PC计算
PC
IMM
NPC
PC+4
0
1
2
26
1F
0
1
2
M1
增加硬件
  IR：指令寄存器
  A/B：操作数寄存器
  ALUOut：计算结果寄存器
  DR：数据寄存器

## Slide 24: 分析的要点
PC不变？
IR不变？
指令
存储器
Addr
Data
PC
指
令
寄
存
器
指令
[31:26]
指令
[25:21]
指令
[20:16]
指令
[15:0]
A
B
寄存器堆
Read
Reg1
Read
Reg2
Write
Reg
Write
Data
Read
Data1
Read
Data2
ALU
Zero
Ov
ALU
结果
ALUOut
16
扩展
32
0
1
数据
寄存器
数据
存储器
Addr
ReadData
Write
Data
PC计算
PC
IMM
NPC
PC+4
0
1
2
26
1F
0
1
2
M1

## Slide 25
指令
存储器
Addr
Data
PC
指
令
寄
存
器
指令
[31:26]
指令
[25:21]
指令
[20:16]
指令
[15:0]
A
B
寄存器堆
Read
Reg1
Read
Reg2
Write
Reg
Write
Data
Read
Data1
Read
Data2
ADDU
SUBU
ORI
LW
SW
BEQ
JAL
ALU
Zero
Ov
ALU
结果
ALUOut
16
扩展
32
0
1
数据
寄存器
数据
存储器
Addr
ReadData
Write
Data
PC计算
PC
IMM
NPC
PC+4
0
1
2
26
1F
0
1
2
M1
FETCH
D/R
EXE
WB
ADDU地址
PC + 4
上条指令
ADDU
上条指令2源操作数
2源操作数
执行上条指令
计算
上条指令计算结果
计算结果
XXXX
计算结果
阶段
PC
IR
A/B
Ext
ALU
ALUOut
DR
GPR
XXXX
XXXX
FETCH
～
～
～
～
～
～
～
～
～
1
2
3
4
5
6

## Slide 26: 取指
指令
存储器
Addr
Data
PC
指
令
寄
存
器
指令
[31:26]
指令
[25:21]
指令
[20:16]
指令
[15:0]
A
B
寄存器堆
Read
Reg1
Read
Reg2
Write
Reg
Write
Data
Read
Data1
Read
Data2
ADDU
SUBU
ORI
LW
SW
BEQ
JAL
ALU
Zero
Ov
ALU
结果
ALUOut
16
扩展
32
0
1
数据
寄存器
数据
存储器
Addr
ReadData
Write
Data
PC计算
PC
IMM
NPC
PC+4
0
1
2
26
1F
0
1
2
M1
FETCH
D/R
EXE
WB
ADDU地址
PC + 4
上条指令
ADDU
上条指令2源操作数
2源操作数
执行上条指令
计算
上条指令计算结果
计算结果
XXXX
计算结果
阶段
PC
IR
A/B
Ext
ALU
ALUOut
DR
GPR
XXXX
XXXX
FETCH
～
～
～
～
～
～
～
～
～
1
2
3
4
5
6
 | FETCH | DCD/RF | EXE | WB | FETCH
PC |  |  |  |  | 
IM |  |  |  |  | 
IR |  |  |  |  | 
A/B |  |  |  |  | 
Ext |  |  |  |  | 
ALU |  |  |  |  | 
ALUOut |  |  |  |  | 
DM |  |  |  |  | 
DR |  |  |  |  | 
GPR |  |  |  |  | 

## Slide 27: 取指令
指令
存储器
Addr
Data
PC
指
令
寄
存
器
指令
[31:26]
指令
[25:21]
指令
[20:16]
指令
[15:0]
A
B
寄存器堆
Read
Reg1
Read
Reg2
Write
Reg
Write
Data
Read
Data1
Read
Data2
ADDU
SUBU
ORI
LW
SW
BEQ
JAL
ALU
Zero
Ov
ALU
结果
ALUOut
16
扩展
32
0
1
数据
寄存器
数据
存储器
Addr
ReadData
Write
Data
PC计算
PC
IMM
NPC
PC+4
0
1
2
26
1F
0
1
2
M1
FETCH
D/R
EXE
WB
ADDU地址
PC + 4
上条指令
ADDU
上条指令2源操作数
2源操作数
执行上条指令
计算
上条指令计算结果
计算结果
XXXX
计算结果
阶段
PC
IR
A/B
Ext
ALU
ALUOut
DR
GPR
XXXX
XXXX
FETCH
～
～
～
～
～
～
～
～
～
1
2
3
4
5
6
 | FETCH | DCD/RF | EXE | WB | FETCH
PC | ADDU地址 |  |  |  | 
IM | 输出ADDU |  |  |  | 
IR | 旧指令 |  |  |  | 
A/B | 旧操作数 |  |  |  | 
Ext | 无效扩展 |  |  |  | 
ALU | 执行前指令 |  |  |  | 
ALUOut | 前结果 |  |  |  | 
DM | 无效数据 |  |  |  | 
DR | 无效数据 |  |  |  | 
GPR | 旧值输出 |  |  |  | 

## Slide 28: 译码/ 读寄存器
指令
存储器
Addr
Data
PC
指
令
寄
存
器
指令
[31:26]
指令
[25:21]
指令
[20:16]
指令
[15:0]
A
B
寄存器堆
Read
Reg1
Read
Reg2
Write
Reg
Write
Data
Read
Data1
Read
Data2
ADDU
SUBU
ORI
LW
SW
BEQ
JAL
ALU
Zero
Ov
ALU
结果
ALUOut
16
扩展
32
0
1
数据
寄存器
数据
存储器
Addr
ReadData
Write
Data
PC计算
PC
IMM
NPC
PC+4
0
1
2
26
1F
0
1
2
M1
FETCH
D/R
EXE
WB
ADDU地址
PC + 4
上条指令
ADDU
上条指令2源操作数
2源操作数
执行上条指令
计算
上条指令计算结果
计算结果
XXXX
计算结果
阶段
PC
IR
A/B
Ext
ALU
ALUOut
DR
GPR
XXXX
XXXX
FETCH
～
～
～
～
～
～
～
～
～
1
2
3
4
5
6
 | FETCH | DCD/RF | EXE | WB | FETCH
PC | ADDU地址 | PC+4 |  |  | 
IM | 输出ADDU | 指令[PC+4] |  |  | 
IR | 旧指令 | ADDU |  |  | 
A/B | 旧操作数 | 旧操作数 |  |  | 
Ext | 无效扩展 | 无效扩展 |  |  | 
ALU | 执行前指令 | 执行前指令 |  |  | 
ALUOut | 前结果 | 前结果 |  |  | 
DM | 无效数据 | 无效数据 |  |  | 
DR | 无效数据 | 无效数据 |  |  | 
GPR | 旧值输出 | 新值输出 |  |  | 

## Slide 29: 执行
指令
存储器
Addr
Data
PC
指
令
寄
存
器
指令
[31:26]
指令
[25:21]
指令
[20:16]
指令
[15:0]
A
B
寄存器堆
Read
Reg1
Read
Reg2
Write
Reg
Write
Data
Read
Data1
Read
Data2
ADDU
SUBU
ORI
LW
SW
BEQ
JAL
ALU
Zero
Ov
ALU
结果
ALUOut
16
扩展
32
0
1
数据
寄存器
数据
存储器
Addr
ReadData
Write
Data
PC计算
PC
IMM
NPC
PC+4
0
1
2
26
1F
0
1
2
M1
FETCH
D/R
EXE
WB
ADDU地址
PC + 4
上条指令
ADDU
上条指令2源操作数
2源操作数
执行上条指令
计算
上条指令计算结果
计算结果
XXXX
计算结果
阶段
PC
IR
A/B
Ext
ALU
ALUOut
DR
GPR
XXXX
XXXX
FETCH
～
～
～
～
～
～
～
～
～
1
2
3
4
5
6
 | FETCH | DCD/RF | EXE | WB | FETCH
PC | ADDU地址 | PC+4 | PC+4 |  | 
IM | 输出ADDU | 指令[PC+4] | 指令[PC+4] |  | 
IR | 旧指令 | ADDU | ADDU |  | 
A/B | 旧操作数 | 旧操作数 | 新操作数 |  | 
Ext | 无效扩展 | 无效扩展 | 无效扩展 |  | 
ALU | 执行前指令 | 执行前指令 | 计算 |  | 
ALUOut | 前结果 | 前结果 | 前结果 |  | 
DM | 无效数据 | 无效数据 | 无效数据 |  | 
DR | 无效数据 | 无效数据 | 无效数据 |  | 
GPR | 旧值输出 | 新值输出 | 新值输出 |  | 

## Slide 30: 写回
指令
存储器
Addr
Data
PC
指
令
寄
存
器
指令
[31:26]
指令
[25:21]
指令
[20:16]
指令
[15:0]
A
B
寄存器堆
Read
Reg1
Read
Reg2
Write
Reg
Write
Data
Read
Data1
Read
Data2
ADDU
SUBU
ORI
LW
SW
BEQ
JAL
ALU
Zero
Ov
ALU
结果
ALUOut
16
扩展
32
0
1
数据
寄存器
数据
存储器
Addr
ReadData
Write
Data
PC计算
PC
IMM
NPC
PC+4
0
1
2
26
1F
0
1
2
M1
FETCH
D/R
EXE
WB
ADDU地址
PC + 4
上条指令
ADDU
上条指令2源操作数
2源操作数
执行上条指令
计算
上条指令计算结果
计算结果
XXXX
计算结果
阶段
PC
IR
A/B
Ext
ALU
ALUOut
DR
GPR
XXXX
XXXX
FETCH
～
～
～
～
～
～
～
～
～
1
2
3
4
5
6
 | FETCH | DCD/RF | EXE | WB | FETCH
PC | ADDU地址 | PC+4 | PC+4 | PC+4 | 
IM | 输出ADDU | 指令[PC+4] | 指令[PC+4] | 指令[PC+4] | 
IR | 旧指令 | ADDU | ADDU | ADDU | 
A/B | 旧操作数 | 旧操作数 | 新操作数 | 新操作数 | 
Ext | 无效扩展 | 无效扩展 | 无效扩展 | 无效扩展 | 
ALU | 执行前指令 | 执行前指令 | 计算 | 计算 | 
ALUOut | 前结果 | 前结果 | 前结果 | 计算结果 | 
DM | 无效数据 | 无效数据 | 无效数据 | 无效数据 | 
DR | 无效数据 | 无效数据 | 无效数据 | 无效数据 | 
GPR | 旧值输出 | 新值输出 | 新值输出 | 新值输出 | 

## Slide 31: 最终 写入
指令
存储器
Addr
Data
PC
指
令
寄
存
器
指令
[31:26]
指令
[25:21]
指令
[20:16]
指令
[15:0]
A
B
寄存器堆
Read
Reg1
Read
Reg2
Write
Reg
Write
Data
Read
Data1
Read
Data2
ADDU
SUBU
ORI
LW
SW
BEQ
JAL
ALU
Zero
Ov
ALU
结果
ALUOut
16
扩展
32
0
1
数据
寄存器
数据
存储器
Addr
ReadData
Write
Data
PC计算
PC
IMM
NPC
PC+4
0
1
2
26
1F
0
1
2
M1
FETCH
D/R
EXE
WB
ADDU地址
PC + 4
上条指令
ADDU
上条指令2源操作数
2源操作数
执行上条指令
计算
上条指令计算结果
计算结果
XXXX
计算结果
阶段
PC
IR
A/B
Ext
ALU
ALUOut
DR
GPR
XXXX
XXXX
FETCH
～
～
～
～
～
～
～
～
～
1
2
3
4
5
6
 | FETCH | DCD/RF | EXE | WB | FETCH
PC | ADDU地址 | PC+4 | PC+4 | PC+4 | PC+4
IM | 输出ADDU | 指令[PC+4] | 指令[PC+4] | 指令[PC+4] | 指令[PC+4]
IR | 旧指令 | ADDU | ADDU | ADDU | ADDU
A/B | 旧操作数 | 旧操作数 | 新操作数 | 新操作数 | 新操作数
Ext | 无效扩展 | 无效扩展 | 无效扩展 | 无效扩展 | 无效扩展
ALU | 执行前指令 | 执行前指令 | 计算 | 计算 | 计算
ALUOut | 前结果 | 前结果 | 前结果 | 计算结果 | 计算结果
DM | 无效数据 | 无效数据 | 无效数据 | 无效数据 | 无效数据
DR | 无效数据 | 无效数据 | 无效数据 | 无效数据 | 无效数据
GPR | 旧值输出 | 新值输出 | 新值输出 | 新值输出 | 输出/更新

## Slide 32: 最终 写入
指令
存储器
Addr
Data
PC
指
令
寄
存
器
指令
[31:26]
指令
[25:21]
指令
[20:16]
指令
[15:0]
A
B
寄存器堆
Read
Reg1
Read
Reg2
Write
Reg
Write
Data
Read
Data1
Read
Data2
ADDU
SUBU
ORI
LW
SW
BEQ
JAL
ALU
Zero
Ov
ALU
结果
ALUOut
16
扩展
32
0
1
数据
寄存器
数据
存储器
Addr
ReadData
Write
Data
PC计算
PC
IMM
NPC
PC+4
0
1
2
26
1F
0
1
2
M1
FETCH
D/R
EXE
WB
ADDU地址
PC + 4
上条指令
ADDU
上条指令2源操作数
2源操作数
执行上条指令
计算
上条指令计算结果
计算结果
XXXX
计算结果
阶段
PC
IR
A/B
Ext
ALU
ALUOut
DR
GPR
XXXX
XXXX
FETCH
～
～
～
～
～
～
～
～
～
1
2
3
4
5
6
 | FETCH | DCD/RF | EXE | WB | FETCH
PC | ADDU地址 | PC+4 | PC+4 | PC+4 | PC+4
IM | 输出ADDU | 指令[PC+4] | 指令[PC+4] | 指令[PC+4] | 指令[PC+4]
IR | 旧指令 | ADDU | ADDU | ADDU | ADDU
A/B | 旧操作数 | 旧操作数 | 新操作数 | 新操作数 | 新操作数
Ext | 无效扩展 | 无效扩展 | 无效扩展 | 无效扩展 | 无效扩展
ALU | 执行前指令 | 执行前指令 | 计算 | 计算 | 计算
ALUOut | 前结果 | 前结果 | 前结果 | 计算结果 | 计算结果
DM | 无效数据 | 无效数据 | 无效数据 | 无效数据 | 无效数据
DR | 无效数据 | 无效数据 | 无效数据 | 无效数据 | 无效数据
GPR | 旧值输出 | 新值输出 | 新值输出 | 新值输出 | 输出/更新
注意时钟沿与状态间的关系
寄存器的值：某个状态准备输入，下个时钟沿写入
PC是发动机
IR不变，则A/B、ALU、ALUOut、DM、DR、均不变
PC、IR、GPR、DM：需要写使能
A/B、ALUOut、DR：不需要写使能