## Slide 1
计算机组成原理
多周期处理器
一般性设计方法
高小鹏
北京航空航天大学计算机学院
计算机学院学科基础课

## Slide 2: 提纲
数据通路一般性方法
状态/控制信号矩阵压缩表达
2个数据通路设计的对比

## Slide 3: 数据通路的一般性方法
与单周期没有本质差别
增加：IR、A/B、ALUOut、DR
  仅仅在原有数据通路中插入寄存器
指令
存储器
Addr
Data
PC
指
令
寄
存
器
指令
[31:26]
指令
[25:21]
指令
[20:16]
指令
[15:0]
A
B
寄存器堆
Read
Reg1
Read
Reg2
Write
Reg
Write
Data
Read
Data1
Read
Data2
ALU
Zero
Ov
ALU
结果
ALUOut
16
扩展
32
0
1
数据
寄存器
数据
存储器
Addr
ReadData
Write
Data
PC计算
PC
IMM
NPC
PC+4
0
1
2
26
1F
0
1
2
M1
M2
M3

## Slide 4: 数据通路的一般性方法
扩展了表格
  增加IR、A/B、ALUOut、DR
分析方法没有任何变化
  指令执行的实质路径不因多周期设计而变化
 | NPC |  | PC | IM | IR | RF |  | A | B | EXT | ALU |  | ALUOut | DM | DR
 | PC | IMM |  |  |  | WrData | WrReg |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 

## Slide 5: 数据通路的一般性方法
数据通路基本特点：大部分部件是固定输入，只有少数为多输入
  通用寄存器的目的寄存器：R、I、JAL
  通用寄存器的回写数据：运算、load、JAL
  ALU的2输入
 | NPC |  | PC | IM | IR | RF |  | A | B | EXT | ALU |  | ALUOut | DM | DR
 | PC | IMM |  |  |  | WrData | WrReg |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 
指令 |  |  |  |  |  | 变 | 变 |  |  |  |  | 变 |  |  | 

## Slide 6: 示例：LW
 | NPC |  | PC | IM | IR | RF |  | A | B | EXT | ALU |  | ALUOut | DM | DR
 | PC | IMM |  |  |  | WrData | WrReg |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 
LW | PC | IR[15:0] | NPC.NPC | PC | IM | DR | IR[20:16] | RF.RD1 | RF.RD2 | IR[15:0] | A | EXT | ALU | ALUOut | DM
RTL
R[rt]MEM[R[rs]+sign_ext(imm16)]
PCPC+4
主要关注：3个
  WrReg、WrData
  ALU第2输入

## Slide 7: 示例：SW
 | NPC |  | PC | IM | IR | RF |  | A | B | EXT | ALU |  | ALUOut | DM |  | DR
 | PC | IMM |  |  |  | WData | RD |  |  |  | 1 | 2 |  | A | D | 
LW | PC | IR[15:0] | NPC.NPC | PC | IM | DR | IR[20:16] | RF.RD1 | RF.RD2 | IR[15:0] | A | EXT | ALU | ALUOut |  | DM
SW | PC | IR[15:0] | NPC.NPC | PC | IM |  |  | RF.RD1 | RF.RD2 | IR[15:0] | A | EXT | ALU | ALUOut | B | 
RTL
MEM[R[rs]+sign_ext(imm16)]  R[rt]
PCPC+4
SW

## Slide 8: 示例：ADDU
 | NPC |  | PC | IM | IR | RF |  | A | B | EXT | ALU |  | ALUOut | DM |  | DR
 | PC | IMM |  |  |  | WData | RD |  |  |  | 1 | 2 |  | A | D | 
LW | PC | IR[15:0] | NPC.NPC | PC | IM | DR | IR[20:16] | RF.RD1 | RF.RD2 | IR[15:0] | A | EXT | ALU | ALUOut |  | DM
SW | PC | IR[15:0] | NPC.NPC | PC | IM |  |  | RF.RD1 | RF.RD2 | IR[15:0] | A | EXT | ALU | ALUOut | B | 
ADDU | PC | IR[15:0] | NPC.NPC | PC | IM | ALUOut | IR[15:11] | RF.RD1 | RF.RD2 |  | A | B | ALU |  |  | 
ADDU
RTL
R[rd]R[rs]+R[rt] PCPC+4

## Slide 9: 示例：SUBU
 | NPC |  | PC | IM | IR | RF |  | A | B | EXT | ALU |  | ALUOut | DM |  | DR
 | PC | IMM |  |  |  | WData | RD |  |  |  | 1 | 2 |  | A | D | 
LW | PC | IR[15:0] | NPC.NPC | PC | IM | DR | IR[20:16] | RF.RD1 | RF.RD2 | IR[15:0] | A | EXT | ALU | ALUOut |  | DM
SW | PC | IR[15:0] | NPC.NPC | PC | IM |  |  | RF.RD1 | RF.RD2 | IR[15:0] | A | EXT | ALU | ALUOut | B | 
ADDU | PC | IR[15:0] | NPC.NPC | PC | IM | ALUOut | IR[15:11] | RF.RD1 | RF.RD2 |  | A | B | ALU |  |  | 
SUBU | PC | IR[15:0] | NPC.NPC | PC | IM | ALUOut | IR[15:11] | RF.RD1 | RF.RD2 |  | A | B | ALU |  |  | 
SUBU
RTL
R[rd]R[rs] － R[rt]
PCPC+4

## Slide 10: 示例：ORI
 | NPC |  | PC | IM | IR | RF |  | A | B | EXT | ALU |  | ALUOut | DM |  | DR
 | PC | IMM |  |  |  | WData | RD |  |  |  | 1 | 2 |  | A | D | 
LW | PC | IR[15:0] | NPC.NPC | PC | IM | DR | IR[20:16] | RF.RD1 | RF.RD2 | IR[15:0] | A | EXT | ALU | ALUOut |  | DM
SW | PC | IR[15:0] | NPC.NPC | PC | IM |  |  | RF.RD1 | RF.RD2 | IR[15:0] | A | EXT | ALU | ALUOut | B | 
ADDU | PC | IR[15:0] | NPC.NPC | PC | IM | ALUOut | IR[15:11] | RF.RD1 | RF.RD2 |  | A | B | ALU |  |  | 
SUBU | PC | IR[15:0] | NPC.NPC | PC | IM | ALUOut | IR[15:11] | RF.RD1 | RF.RD2 |  | A | B | ALU |  |  | 
ORI | PC | IR[15:0] | NPC.NPC | PC | IM | ALUOut | IR[20:16] | RF.RD1 |  | IR[15:0] | A | EXT | ALU |  |  | 
ORI
RTL
R[rd]R[rs] | zero_extend(imm16)
PCPC+4

## Slide 11: 示例：LUI
 | NPC |  | PC | IM | IR | RF |  | A | B | EXT | ALU |  | ALUOut | DM |  | DR
 | PC | IMM |  |  |  | WData | RD |  |  |  | 1 | 2 |  | A | D | 
LW | PC | IR[15:0] | NPC.NPC | PC | IM | DR | IR[20:16] | RF.RD1 | RF.RD2 | IR[15:0] | A | EXT | ALU | ALUOut |  | DM
SW | PC | IR[15:0] | NPC.NPC | PC | IM |  |  | RF.RD1 | RF.RD2 | IR[15:0] | A | EXT | ALU | ALUOut | B | 
ADDU | PC | IR[15:0] | NPC.NPC | PC | IM | ALUOut | IR[15:11] | RF.RD1 | RF.RD2 |  | A | B | ALU |  |  | 
SUBU | PC | IR[15:0] | NPC.NPC | PC | IM | ALUOut | IR[15:11] | RF.RD1 | RF.RD2 |  | A | B | ALU |  |  | 
ORI | PC | IR[15:0] | NPC.NPC | PC | IM | ALUOut | IR[20:16] | RF.RD1 |  | IR[15:0] | A | EXT | ALU |  |  | 
LUI | PC | IR[15:0] | NPC.NPC | PC | IM | ALUOut | IR[20:16] | RF.RD1 |  | IR[15:0] | A | EXT | ALU |  |  | 
设计方案1
  延用R类、I类
RTL
R[rt]  imm16 || 016
PC  PC+4

## Slide 12: 示例：LUI
 | NPC |  | PC | IM | IR | RF |  | A | B | EXT | ALU |  | ALUOut | DM |  | DR
 | PC | IMM |  |  |  | WData | RD |  |  |  | 1 | 2 |  | A | D | 
LW | PC | IR[15:0] | NPC.NPC | PC | IM | DR | IR[20:16] | RF.RD1 | RF.RD2 | IR[15:0] | A | EXT | ALU | ALUOut |  | DM
SW | PC | IR[15:0] | NPC.NPC | PC | IM |  |  | RF.RD1 | RF.RD2 | IR[15:0] | A | EXT | ALU | ALUOut | B | 
ADDU | PC | IR[15:0] | NPC.NPC | PC | IM | ALUOut | IR[15:11] | RF.RD1 | RF.RD2 |  | A | B | ALU |  |  | 
SUBU | PC | IR[15:0] | NPC.NPC | PC | IM | ALUOut | IR[15:11] | RF.RD1 | RF.RD2 |  | A | B | ALU |  |  | 
ORI | PC | IR[15:0] | NPC.NPC | PC | IM | ALUOut | IR[20:16] | RF.RD1 |  | IR[15:0] | A | EXT | ALU |  |  | 
LUI | PC | IR[15:0] | NPC.NPC | PC | IM | EXT | IR[20:16] | RF.RD1 |  | IR[15:0] |  |  |  |  |  | 
设计方案2
  减少部件
RTL
R[rt]  imm16 || 016
PC  PC+4

## Slide 13: 示例：BEQ
 | NPC |  | PC | IM | IR | RF |  | A | B | EXT | ALU |  | ALUOut | DM |  | DR
 | PC | IMM |  |  |  | WData | RD |  |  |  | 1 | 2 |  | A | D | 
LW | PC | IR[15:0] | NPC.NPC | PC | IM | DR | IR[20:16] | RF.RD1 | RF.RD2 | IR[15:0] | A | EXT | ALU | ALUOut |  | DM
SW | PC | IR[15:0] | NPC.NPC | PC | IM |  |  | RF.RD1 | RF.RD2 | IR[15:0] | A | EXT | ALU | ALUOut | B | 
ADDU | PC | IR[15:0] | NPC.NPC | PC | IM | ALUOut | IR[15:11] | RF.RD1 | RF.RD2 |  | A | B | ALU |  |  | 
SUBU | PC | IR[15:0] | NPC.NPC | PC | IM | ALUOut | IR[15:11] | RF.RD1 | RF.RD2 |  | A | B | ALU |  |  | 
ORI | PC | IR[15:0] | NPC.NPC | PC | IM | ALUOut | IR[20:16] | RF.RD1 |  | IR[15:0] | A | EXT | ALU |  |  | 
LUI | PC | IR[15:0] | NPC.NPC | PC | IM | ALUOut | IR[20:16] | RF.RD1 |  | IR[15:0] | A | EXT | ALU |  |  | 
BEQ | PC | IR[15:0] | NPC.NPC | PC | IM |  |  | RF.RD1 | RF.RD2 |  | A | B | ALU |  |  | 
RTL
PC  (R[rs]==R[rt]) ? PC+4+sign_ext(imm16) || 00 :
PC+4

## Slide 14: 示例：JAL
 | NPC |  | PC | IM | IR | RF |  | A | B | EXT | ALU |  | ALUOut | DM |  | DR
 | PC | IMM |  |  |  | WData | RD |  |  |  | 1 | 2 |  | A | D | 
LW | PC | IR[15:0] | NPC.NPC | PC | IM | DR | IR[20:16] | RF.RD1 | RF.RD2 | IR[15:0] | A | EXT | ALU | ALUOut |  | DM
SW | PC | IR[15:0] | NPC.NPC | PC | IM |  |  | RF.RD1 | RF.RD2 | IR[15:0] | A | EXT | ALU | ALUOut | B | 
ADDU | PC | IR[15:0] | NPC.NPC | PC | IM | ALUOut | IR[15:11] | RF.RD1 | RF.RD2 |  | A | B | ALU |  |  | 
SUBU | PC | IR[15:0] | NPC.NPC | PC | IM | ALUOut | IR[15:11] | RF.RD1 | RF.RD2 |  | A | B | ALU |  |  | 
ORI | PC | IR[15:0] | NPC.NPC | PC | IM | ALUOut | IR[20:16] | RF.RD1 |  | IR[15:0] | A | EXT | ALU |  |  | 
LUI | PC | IR[15:0] | NPC.NPC | PC | IM | ALUOut | IR[20:16] | RF.RD1 |  | IR[15:0] | A | EXT | ALU |  |  | 
BEQ | PC | IR[15:0] | NPC.NPC | PC | IM |  |  | RF.RD1 | RF.RD2 |  | A | B | ALU |  |  | 
JAL | PC | IR[15:0] | NPC.NPC | PC | IM | PC.PC4 | 0x1F |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RTL
R[31]  PC + 4
PC  PC[31:28] || instr_index || 00

## Slide 15: 提纲
数据通路一般性方法
状态/控制信号矩阵压缩表达
2个数据通路设计的对比

## Slide 16: 常规表达方式的不足
S1：信号/状态矩阵：每条指令一张表
  N条指令N张表
S2：信号真值表矩阵有效表达密度低
  大量0元素
  我们真正需要却是1元素

## Slide 17: 指令分类的启发
由于指令分为R、I、J等少数几类，并且指令格式非常简洁，因此：
  数据通路：变化点很少
  控制逻辑：状态机可以按大类划分
控制信号：大部分取值非常固定
  固定的周期，固定的值

## Slide 18: 指令分类的启发
由于指令分为R、I、J等少数几类，并且指令格式非常简洁，因此：
  数据通路：变化点很少
  控制逻辑：状态机可以按大类划分
 | NPCOp | PCWr | IRWr | WDSel (MUX) | RegDst (MUX) | RegWr | ExtOp | ALUSelB (MUX) | ALUOp | MemWr
ADDU | S0:PC+4 | S0 | S0 | S7:`ALUOut | S7:`RD | S7 |  |  | S6:ADD | 
SUBU | S0:PC+4 | S0 | S0 | S7:`ALUOut | S7:`RD | S7 |  |  | S6:SUB | 
ORI | S0:PC+4 | S0 | S0 | S7:`ALUOut | S7:`RT | S7 | S6:`UEXT |  | S6:OR | 
LW | S0:PC+4 | S0 | S0 | S7:`DM | S4:`RT | S4 | S2:`SEXT | S2:2 | S2:ADD | 
SW | S0:PC+4 | S0 | S0 |  |  |  |  | S2:2 | S2:ADD | S5
BEQ | S0:PC+4 S8:BEQ | S0 S8·Zero | S0 |  |  |  |  |  | S8:SUB | 
JAL | S0:PC+4 S9:JMP | S0 S9 | S0 | S9:NPC | S9:`1F | S9 |  | S1:3 | S9:ADD | 

## Slide 19: 你发现了什么？
 | NPCOp | PCWr | IRWr | WDSel (MUX) | GPRSel (MUX) | GPRWr | ExtOp | ALUSelB (MUX) | ALUOp | DMWr
ADDU | S0:PC+4 | S0 | S0 | S7:`ALUOut | S7:`RD | S7 |  |  | S6:ADD | 
SUBU | S0:PC+4 | S0 | S0 | S7:`ALUOut | S7:`RD | S7 |  |  | S6:SUB | 
ORI | S0:PC+4 | S0 | S0 | S7:`ALUOut | S7:`RT | S7 | S6:`UEXT |  | S6:OR | 
LW | S0:PC+4 | S0 | S0 | S7:`DM | S4:`RT | S4 | S2:`SEXT | S2:2 | S2:ADD | 
SW | S0:PC+4 | S0 | S0 |  |  |  |  | S2:2 | S2:ADD | S5
BEQ | S0:PC+4 S8:BEQ | S0 S8·Zero | S0 |  |  |  |  |  | S8:SUB | 
JAL | S0:PC+4 S9:JMP | S0 S9 | S0 | S9:NPC | S9:`1F | S9 |  | S1:3 | S9:ADD | 
S0
Fetch
Reset
S1
DCD/RF
S2
MA
S3
MR
S4
MemWB
S5
MW
S6
Exe
S8
Branch
S9
Jmp
Op=J |
Op=JAL
S7
WB
同时给出控制信号的{时间，有效值}
不再关心无效值

## Slide 20: 怎么写表达式？
PCWr = S0 + beq∙S8∙zero + jal∙S9
 | NPCOp | PCWr | IRWr | WDSel (MUX) | RegDst (MUX) | RegWr | ExtOp | ALUSelB (MUX) | ALUOp | MemWr
ADDU | S0:PC+4 | S0 | S0 | S7:`ALUOut | S7:`RD | S7 |  |  | S6:ADD | 
SUBU | S0:PC+4 | S0 | S0 | S7:`ALUOut | S7:`RD | S7 |  |  | S6:SUB | 
ORI | S0:PC+4 | S0 | S0 | S7:`ALUOut | S7:`RT | S7 | S6:`UEXT |  | S6:OR | 
LW | S0:PC+4 | S0 | S0 | S7:`DM | S4:`RT | S4 | S2:`SEXT | S2:2 | S2:ADD | 
SW | S0:PC+4 | S0 | S0 |  |  |  |  | S2:2 | S2:ADD | S5
BEQ | S0:PC+4 S8:BEQ | S0 S8·Zero | S0 |  |  |  |  |  | S8:SUB | 
JAL | S0:PC+4 S9:JMP | S0 S9 | S0 | S9:NPC | S9:`1F | S9 |  | S1:3 | S9:ADD | 
  PCWr = (lw+sw+addu+subu+ori+lui+beq+jal)∙S0 +
  beq∙S8∙zero +
  jal∙s9
昨天的PPT

## Slide 21: 状态机的设计思路
指令划分为若干大类
状态机按设计大类
  FETCHDCD/RD是共性基础
  分支均在DCD/RD处判定
若某条指令归入任一分类都感觉不尽合理
  方法：设置一个新的分支
S0
Fetch
Reset
S1
DCD/RF
S2
MA
S3
MR
S4
MemWB
S5
MW
S6
Exe
S8
Branch
S9
Jmp
Op=J |
Op=JAL
S7
WB

## Slide 22: 按照指令大类设计的意义
Q：R类的主要区别是什么？
  A：ALU应该执行什么操作！
Q：怎么解决？
  A：根据指令设置正确的ALUOp即可
从状态机的角度，不需要关心到R类内部细节
  只需要关注R类的执行策略和路径
  路径某个节点发生了什么，是低一个层次问题
    在指令/信号矩阵解决

## Slide 23: 有没有标准的状态机？
A：没有！
均可行
  差别很细微
S0
Fetch
Reset
S1
DCD/RF
S2
MA
S3
MR
S4
MemWB
S5
MW
S6
Exe
S8
Branch
S9
Jmp
Op=J |
Op=JAL
S7
WB

## Slide 24: 提纲
数据通路一般性方法
状态/控制信号矩阵压缩表达
2个数据通路设计的对比

## Slide 25: PPT数据通路 vs 教科书数据通路
PPT
数据通路
教科书
数据通路

## Slide 26: PPT数据通路 vs 教科书数据通路
PPT：保留NPC，与单周期、流水线一致
  整个设计更加简洁，数据通路的结构化特征更好
    设计思想：高内聚，低耦合
  所有的与地址产生的都放在NPC中（包括今后的启动地址和异常地址）
  IM地址端，ALU的A端：没有MUX
    教科书：为了J类指令
教科书：虽然可节省一点逻辑，但清晰度不好
  只有1个ALU，节省了NPC里的加法器
  状态机设计更加复杂，更有利于学习“状态机”

## Slide 27: 谢谢大家！